СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  14.08.2013                                                                                                     № 40

поселок Южный

# О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

На основании части 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в соответствии с действующими федеральными и краевыми нормативами в части инженерной защиты территорий от опасных геологических процессов, руководствуясь СНиП 2.6. 15-85 «Инженерная защита  территории от затопления и подтопления», утвержденным постановлением Госстроя СССР от 9 сентября 1985 года № 1564, СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», введенным в действие постановлением Госстроя РФ от 30 июня 2003 года № 125, и разделом 7 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденными постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 года № 1381 – П, Уставом Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, и в соответствии с протоколом комиссии по подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 19.07.2013 Совет Южно-Кубанского сельского поселения р е ш и л:

- Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, утвержденные решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 26.04.2010 № 27, изложив раздел 6 в следующей редакции:

«6. Инженерная подготовка и защита территории сельского поселения от затопления и подтопления

6.1. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

6.1.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий подтопления.

6.1.2. Защита от подтопления должна включать:

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

6.1.3. Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи, противо-фильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

6.1.4. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, территориальными комплексными схемами градостроительного планирования развития территорий Краснодарского края.

6.2. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

6.2.1. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

6.2.2. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.»

- Администрации Южно-Кубанского сельского поселения опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Южный. Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по промышленности, транспорту, энергетике, связи, строительству ЖКХ, архитектуре и землеустройству Совета Южно-Кубанского сельского поселения (Симоненко).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Южно-Кубанского

сельского поселения                                                                            А.А. Сивоконь

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Совета Южно-Кубанского сельского поселения

Динского района

от ____________ 2013   № ______

# «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского района»

Проект подготовлен:

начальник отдела архитектуры

и землеустройства                                                                       И.В. Денисов

Проект внесен:

Глава Южно-Кубанского

сельского поселения				                               А.А. Сивоконь

Проект согласован:

начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства                                         И.Е. Кабашный

заместитель главы администрации                                            А.И. Лебедь